## Slide 1
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. Roland Behrens
Hochschule Bremerhaven

## Slide 2
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – Betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. R. Behrens 09/13
Randbedingungen für nachhaltige Schifffahrt
Ziele:
Optimierung des Ressourcenverbrauches durch den Seetransport
  Materialeinsatz
  Brennstoffverbrauch
Minimierung des Schadstoffeintrags in die Umwelt
  Stickoxid NOx , Schwefeloxide SOx, Kohlenwasserstoffe HC, Partikel
  Kohlendioxid CO2
  Volatile Organic Compounds VOC

## Slide 3
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – Betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. R. Behrens 09/13
Randbedingungen für nachhaltige Schifffahrt
Ziele:
Optimierung des Ressourcenverbrauches durch den Seetransport
  Materialeinsatz
  Brennstoffverbrauch
Minimierung des Schadstoffeintrags in die Umwelt
  Stickoxid NOx , Schwefeloxide SOx, Kohlenwasserstoffe HC, Partikel
  Kohlendioxid CO2
  Volatile Organic Compounds VOC
=> Nicht unabhängig voneinander

## Slide 4
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – Betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. R. Behrens 09/13
Randbedingungen für nachhaltigen Schiffsantrieb
Einflußgrößen:
Schadstoffminderungsmaßnahmen
Betriebsweise
Brennstoff
Abgasnachbehandlung
Vearuch
Verbrauch,
Emissionen

## Slide 5
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – Betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. R. Behrens 09/13
Gesetzliche Randbedingungen
Umweltschutzvorschriften für die Schifffahrt geregelt durch
die IMO in MARPOL-Konvention
Für Luftverschmutzung MARPOL 73/78, Annex VI
Das bedeutet für Schiffsantrieb und Energieerzeugung:
  Grenzwerte für NOx-Emissionen festgelegt (Tier I – III)
  Grenzwerte für max. Schwefelgehalt im Brennstoff festgelegt
    SOx-Emission nur durch Brennstoffschwefelgehalt oder
    Abgasnachbehandlung beeinflußbar
  Keine Grenzwerte für Partikel und HC
„Emission Control Areas“ definiert, in denen spezielle Grenzwerte für SOx
und/oder NOx einzuhalten sind:
  Ostsee (SOx) in Kraft 2006
  Nordsee (SOx) in Kraft 2007
  Englischer Kanal (SOx) in Kraft 2007
  Nord Amerika (NOx + SOx) in Kraft 2010
  US Karibikküste (NOx + SOx) in Kraft 2011

## Slide 6
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – Betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. R. Behrens 09/13
NOx-Grenzwert für eine
Drehzahl von 514 min-1:
Tier 1: 12,9 g/kWh
Tier 2: 10,5 g/kWh
Tier 3: 2,6 g/kWh
TA-Luft: 1,4 g/kWh
Quelle: VDMA
NOx-Grenzwerte nach MARPOL 73/78, Annex 6
Gesetzliche Randbedingungen
n=514 min-1

## Slide 7
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – Betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. R. Behrens 09/13
Gesetzliche Randbedingungen
0,1
0,5
1,0
1,5
3,5
4,5
2010 -
2012 -
2015 -
2020 -
global
ECA
EU -Häfen
Jahr
Schwefelgehalt [%]
Grenzwerte für Brennstoffschwefelgehalt nach
MARPOL 73/78, Annex 6

## Slide 8
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – Betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. R. Behrens 09/13
Randbedingungen für nachhaltigen Schiffsbetrieb
Schiffsantrieb:
  Zweitaktmotoren (Drehzahl 60 – 250 min-1)
  Viertaktmotoren (Drehzahl 300 – 1000 min-1)
Elektr. Energieerzeugung:
  Viertaktmotoren (Drehzahl 600 – 1800 min-1)
  Wellengenerator an Hauptmaschine
NOx-Bildung abhängig von:
  Örtl. Temperatur im Brennraum
  Örtl. O2-Partialdruck
  Zeit zur Bildung
SOx-Bildung abhängig von:
  ausschließlich Schwefelgehalt im Brennstoff

## Slide 9
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – Betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. R. Behrens 09/13
Randbedingungen für nachhaltigen Schiffsantrieb
Motorinterne Schadstoffminderungsmaßnahmen:
NOx-Grenzwerte nach Tier II erreichbar, Tier III wird nicht erreicht
  Verlauf von NOx und Brennstoffverbrauch gegenläufig
Optimierung von Einspritzung, Aufladung und Verdichtungsverhältnis : „Stand der Technik“
Wasser, Dampf oder Emulsionseinspritzung zur weiteren NOx-Minderung möglich
Quelle: Wärtsilä

## Slide 10
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – Betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. R. Behrens 09/13
Randbedingungen für nachhaltigen Schiffsantrieb
Motorinterne Schadstoffminderungsmaßnahmen
mit Potential, die Grenzwerte nach Tier III zu erreichen
  Abgasrückführung (gekühlt) (AGR)
  Miller-Ventilsteuerzeiten (Miller)
  Für Viertaktmotoren: Kombination aus Miller und AGR

## Slide 11
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – Betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. R. Behrens 09/13
Randbedingungen für nachhaltigen Schiffsantrieb
NOx-Reduktion mittels Abgasrückführung im Schwerölbetrieb
Im Schwerölbetrieb ist ein Scrubber zur Reinigung und
Kühlung des rückgeführten Abgases notwendig

## Slide 12
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – Betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. R. Behrens 09/13
Randbedingungen für nachhaltigen Schiffsantrieb
NOx- optimierte Ventilsteuerzeiten:
- Einlaßventil schließt früher
- Zylinderladung wird durch Expansion gekühlt, dadurch
niedrigere Spitzentemperatur
- höherer Ladedruck für gleiche Leistung (gleiche Luftmasse
im Zylinder) notwendig
- Abgasturbolader mit hohem Druckverhältnis und hohem
Wirkungsgrad notwendig
- eventuell variable Ventilsteuerzeiten notwendig
Miller- Ventil-
steuerzeiten

## Slide 13
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – Betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. R. Behrens 09/13
Randbedingungen für nachhaltigen Schiffsantrieb
Betriebsweise:
„Slow Steaming“ führt zu Brennstoffverbrauchsabsenkung
  Weitere Verbesserung durch Optimierung von Aufladung
  und Einspritzung für Teillastbetrieb möglich (für Dauer-
  betrieb in Teillast notwendig)
Quelle: Wärtsilä
NOx: IMO Tier I
Energierückgewinnung aus Ladeluft, Kühlwasser und Abgas

## Slide 14
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – Betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. R. Behrens 09/13
Randbedingungen für nachhaltigen Schiffsantrieb
Brennstoff:
Übergang von Schweröl auf Low Sulphur Fuel, Marine Diesel
Oil (MDO) oder Marine Gas Oil (MGO) senkt die SOx-Emission
entsprechend dem S-Gehalt des Brennstoffs
  Heute Standard in ECA´s
Bei Verwendung von Erdgas (LNG)
  ca. 25 % niedrigere CO2-Emissionen
  nahezu keine Emission von SOx und Partikeln

## Slide 15
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – Betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. R. Behrens 09/13
Methan
LPG
Benzin (EN228)
Diesel (EN 590)
Rapsmethylester
Schweröl
C/H – Verhältnis von Brennstoffen
Brennstoff:
Randbedingungen für nachhaltigen Schiffsantrieb

## Slide 16
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – Betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. R. Behrens 09/13
Randbedingungen für nachhaltigen Schiffsantrieb
Brennstoff:
Übergang von Schweröl auf Low Sulphur Fuel, Marine Diesel
Oil (MDO) oder Marine Gas Oil (MGO) senkt die SOx-Emission
entsprechend dem S-Gehalt des Brennstoffs
  Heute Standard in ECA´s
Bei Verwendung von Erdgas (LNG)
  ca. 25 % niedrigere CO2-Emissionen durch günstiges C/H-Verhältnis
  nahezu keine Emission von SOx und Partikeln
  bei „homogener Gemischbildung“ (Viertaktmotoren) NOx-Absenkung
  ca. 90 % gegenüber flüssigen Brennstoffen, < IMO Tier III
  bei „direkter Gaseinblasung“ (Zweitaktmotoren) nur geringe NOx-Absenkung
  Methanschlupf ca. 0,5 – 3 %, klimaschädlich
  Energiedichte nur ca. 70 % von flüssigen Brennstoffen
  LNG-Versorgung noch nicht sichergestellt

## Slide 17
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – Betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. R. Behrens 09/13
Randbedingungen für nachhaltigen Schiffsantrieb
Abgasnachbehandlung:
  bei Verwendung eines SCR-Katalysators NOx-Absenkung
  von > 90 % möglich, < IMO Tier III
    Motor kann verbrauchsoptimiert betrieben werden
    Reaktionsmittel Harnstoff notwendig
    bei Schwerölbetrieb sehr schmales Abgastemperaturfenster,
    sonst Bildung von Ammoniumsulfat, Verschmutzung des Katalysators
bei Verwendung eines Abgaswäschers („Scrubber“) SOx-Absenkung
>95 % möglich, IMO-Grenzwerte erfüllt
  NO2 und Partikel ebenfalls stark reduziert
  Trockenwäscher arbeitet mit Calciumhydroxid Ca(OH2) in Granulatform
  Naßwäscher arbeitet mit Seewasser (Open Loup) oder Frischwasser
  und Natronlauge NaOH (Closed Loup)
  große Raum- und Gewichtsanforderungen an Bord

## Slide 18
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – Betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. R. Behrens 09/13
Randbedingungen für nachhaltigen Schiffsantrieb
Abgasnachbehandlung: Prinzipskizzen
Motor
Abgas
Gereinigtes Abgas mit
Verdampfter Waschflüssigkeit
Waschflüssigkeit
Waschflüssig-
keitszufuhr
Überlauf
Ablaß
SCR-Katalysator
Naßwäscher (Scrubber)

## Slide 19
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – Betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. R. Behrens 09/13
Scrubber
pH
pH
NaOH Dosiereinheit
Frischwasser
Waschwasserbehandlung
Kühler
Abgas
Seewasser
Mischtank
Speichertank
Schlammtank
Randbedingungen für nachhaltigen Schiffsantrieb
Scrubber mit geschlossenem Waschwasserkreislauf

## Slide 20
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – Betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. R. Behrens 09/13
Randbedingungen für nachhaltigen Schiffsantrieb
Trockenscrubber, SCR optional
Quelle: Couple Systems

## Slide 21
Kongreß „Sustainable Shipping 2013“
Schiffsantrieb – Betriebliche Anforderungen
und technische Lösungsansätze
Prof. Dr.-Ing. R. Behrens 09/13
Randbedingungen für nachhaltige Schifffahrt
Fazit:
Technologie für die Einhaltung der Abgasemissionsgrenzwerte nach
MARPOL 73/78, Annex VI (Tier III) ist vorhanden
CO2-Emissionen sind durch Betriebsweise der Schiffe und Einstellung
der Motoren beeinflussbar
Verzicht auf Schweröl erleichtert die Absenkung der Abgasemissionen
erheblich
Die Investitions- und Betriebskosten für „nachhaltige“ Schiffe werden steigen